Formblatt der Wildbach- u. Lawinenverbauung bezüglich der Dimensionierung von Rückhaltevolumen und Ausflussquerschnitt für die retentierte Einleitung von Oberflächenwässern in den Vorfluter

I.  Berechnungsgrundlagen

Verschlechterung der Abflussverhältnisse bei Verbauung (= Versiegelung) von natürlichen Wiesenflächen

Bemessungsniederschlag: 70 mm in 30 min. bzw. 380 l/sec. ha

Abflussbeiwert Wiese: L = 0,35

Abflussbeiwert Hartfläche: L = 0,95

II.  Rückhaltevolumen (m3) und Ausflussquerschnitt (o) in Abhängigkeit von der Größe der Hartfläche und der Stauhöhe im Rückhaltebecken

| Hartfläche Stauhöhe | 150 m² | 250 m² | 350 m² | 500 m² | 5.000 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 m | 5,5 m³ o 3 cm | 9 m³ o 3,5 cm | 13 m³ o 4,5 cm | 18 m³ o 5 cm | 180 m³ o 16 cm |
| 2,0 m | 5,5 m³ o 3 cm | 9 m³ o 3,5 cm | 13 m³ o 4,0 cm | 18 m³ o 5 cm | 180 m³ o 15 cm |
| 2,5 m | 5,5 m³ o 2,5 cm | 9 m³ o 3,0 cm | 13 m³ o 4,0 cm | 18 m³ o 4,5 cm | 180 m³ o 14 cm |

Beispiel:

Bei einer Hartflächengröße von 350 m2 (Dach-, Asphalt-, Schotterflächen) ist ein Rück-haltebecken mit 13 m3 Inhalt erforderlich. Bei einer geplanten Stauhöhe im Becken von 2,0 Meter darf der Durchmesser der Ausflussöffnung nicht größer als 4 cm sein.